## Slide 1: PROCÉDURE
P.10 Réalisation des TROD
Pharmacie :
Personnaliser l’en-tête
Principes :
Principe 20 : Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)
DELIVRANCE & CONSEILS
Mise en place du service à l’officine
Avoir des locaux adaptés (notamment un espace de confidentialité);
Disposer de TROD et d’EPI conformes, adaptés et de qualité (marquage CE…)
Disposer d’équipements adaptés pour la réalisation du TROD (permettant notamment d'asseoir la personne);
Disposer d’un thermomètre et d’un tensiomètre
Avoir un point d'eau pour le lavage des mains ou une solution hydro-alcoolique
Rédiger une procédure d'assurance qualité
E.15 – Procédure d’assurance qualité pour la réalisation des tests
C.09 - Référencement d'un produit à l'officine
1
Préparation de l’espace, du matériel et du pharmacien et réalisation du test
Nettoyer les surfaces et aérer les locaux
Préparer le matériel nécessaire et adapté en fonction du test : lampe d'examen, gants, chronomètre, abaisse-langues, écouvillons de prélèvement et flacons de recueil d'urine si non fournis avec le dispositif de TROD
Revêtir les EPI requis en fonction du test
Préparer le(s) document(s) permettant la traçabilité et la communication des résultats du patient
Accueil du patient (demande de la carte vitale)
Recueillir son consentement libre et éclairé
Vérifier qu’il est informé des avantages et des limites du test
Vérifier son éligibilité
Transmettre les résultats au patient et en conserver un exemplaire
Compléter un document permettant de tracer le résultat du test et le remettre au patient et compléter « Mon espace Santé »
Conserver un exemplaire de cette fiche récapitulative
Discuter avec lui du résultat et de la démarche à suivre
 E16. Traçabilité et communication des résultats au patient
TROD Grippe, Covid, VRS
TROD Cystite
TROD Angine
Le recueil des urines peut être fait au domicile du patient ou dans les toilettes de l’officine accessibles depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments
Cependant l’analyse du test doit être fait à l’officine
Attention : le prélèvement et l’analyse du test ne peuvent être faits qu’à l’officine
Procéder au prélèvement le cas échéant et à l’analyse (modalités selon les recommandations du fabricant)
Si le test est positif :
Dispensation d’un antibiotique conformément à l’Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle
TEST
ACCUIEL
2
3
4
5

## Slide 2: PROCÉDURE
P.10 Réalisation des TROD
Pharmacie :
Personnaliser l’en-tête
Légende
Abréviations
Commentaires pour un bon usage
Références :
Arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques
Arrêté du 17 juin 2024 fixant les modalités de délivrance de médicaments sans ordonnance après la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique, les modalités de formation spécifique des pharmaciens d'officine en la matière et précisant les conditions de recours à une ordonnance de dispensation conditionnelle
Élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux – Site du Ministère chargé de la santé
Action à Réaliser
Point
de Vigilance
Procédé
Non Détaillé
Enregistrement (traçabilité)
à effectuer
Traçabilité : la traçabilité du matériel et informations relatives au patient doit se faire tout au long du processus.
Rédaction de la procédure d’assurance qualité: une procédure d'assurance qualité est rédigée par le professionnel de santé réalisant les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques. Cette procédure comporte deux parties :
  Partie 1 : une fiche à remplir une seule fois et dans laquelle sont décrites les modalités de réalisation de ces tests à l’officine  se référer au document E.15 - Procédure d'assurance qualité pour la réalisation des tests
  Partie 2 : Les modalités de la traçabilité des résultats des tests pour chaque patient nécessitent d'inscrire dans le dossier de chaque patient ou dans le cahier de liaison ou de suivi du patient à domicile.
Consentement : dans le cadre des TROD angine, le consentement doit être recueilli à l’écrit pour les personnes mineures ou sous tutelle
Vigilance : Faire une déclaration de réactovigilance en cas de défaillance ou altération du test
Gestion des déchets : DASRI PRO : les pharmaciens doivent mettre en place leur propre circuit d’élimination des déchets produits dans le cadre de leur activité professionnelle (cf « Guide pratique de l’activité officinale »)
EPI : Equipements de Protection Individuel
DASRI : Déchets d‘Activité de Soins à Risque Infectieux DAS : Déchets d‘Activité de Soins
Principes :
Principe 20 : Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)