## Slide 1: P.18 – Dispositifs médicaux- location et prestations associées
2.2 Soit l’officine assure le service mais ne détient pas le DM
2.1 Soit l’officine assure le service et détient le DM
1. Accueil du patient ou de l’aidant à l’officine ou contact du prescripteur
Vérifier la validité de la prescription (date / qualité du prescripteur / description du dispositif médical (DM) / location ou achat / durée de location) et de la prise en charge
Regarder si des consommables sont prescrits : ceux-ci peuvent être sur la même ordonnance ou une autre;
Demander la carte vitale ou attestation d’assurance maladie, et la carte de mutuelle du patient.
Expliquer le processus de prise en charge (modalités et conditions économiques)
Maintenance du DM pendant la durée d’utilisation Si besoin et/ou à la demande du patient ou de l’aidant : vérifier le bon état du DM
Vérifier s’il faut faire appel à un prestataire pour la maintenance
Réaliser la maintenance selon les fiches de chaque produit et en assurer la traçabilité
Si le DM peut être dispensé à l’officine :
- Dispenser le DM en réalisant les vérifications, en donnant les explications pour un bon fonctionnement et un bon usage, et les règles de sécurité
- S’assurer de la bonne compréhension de son utilisation
Si le DM est dispensé au domicile :
- Prévoir la mise à disposition et l’accompagnement à domicile
- Au moment de la livraison, dispenser le DM en réalisant les vérifications, en donnant les explications pour son bon fonctionnement et son bon usage, et les règles de sécurité
- S’assurer de la bonne mise en place et de la bonne adaptation du DM à la personne et à son environnement
Commander le DM
6. Retour du DM par le patient :
- Réaliser la facturation du DM
- Compléter les tableaux de suivi
En cas de sous-traitance, établir un contrat et mettre en place des outils de suivi et de contact avec le prestataire
Dans le cadre des DM qui l’exigent (se référer à la LPP) : le numéro d’assistance 24h/24, 7J/7 est mis à disposition de la patientèle concernée et visible
2.3 Soit l’officine assure le service avec l’aide d’un prestataire partenaire
Le pharmacien est le lien privilégié vers ces prestataires
9. Traçabilité : tracer le retour du DM et la fin de la location
Respect des périodes de location, des tarifs et des facturations
A intervalle régulier, s’assurer que le DM dont la location est arrivée à échéance a bien été récupéré
8. Nettoyage & Décontamination
S’assurer de l’état du DM retourné et le remettre en état de fonctionnement
Suivre la procédure de nettoyage et de décontamination décrite dans la notice
L’entreposer dans un endroit dédié (si besoin le recouvrir de plastique transparent pour le protéger de la poussière)
Afin de s’assurer qu’aucun DM non vérifié et non décontaminé puisse être dispensé à la patientèle, l’officine doit, dans son organisation, clairement distinguer les flux entrants et les flux sortants et les gérer dans des zones distinctes.
Matériovigilance
Tout incident grave doit être notifié sans délai à l’ANSM. En outre, peuvent être déclarés auprès du fabricant tous les autres incidents suspectés d’être dus à un dispositif
4. Traçabilité : tracer la sortie du DM et le démarrage de la location
E10. Fiche de vie du matériel de location
7. Stockage:
Si le DM ne peut être nettoyé immédiatement, le stocker dans un endroit dédié pour le DM entrant, et l’étiqueter en précisant qu’il s’agit de DM sale
5.1 Suivi du patient
s’assurer de la bonne utilisation du DM par la patient
5.2 Suivi du matériel
SORTIE DU MATERIEL
SUIVI DE LA PRESTATION
RETOUR DU MATERIEL
3. Sortie du DM : dans tous les cas, remettre la notice fabricant à l’usager
E23. Fichier de suivi du matériel loué
E10. Fiche de vie du matériel de location
E23. Fichier de suivi du matériel loué

## Slide 2: P.18 – Dispositifs médicaux- location et prestations associées
La procédure : principes
Une procédure décrit les points clefs d’une activité officinale afin d’organiser efficacement son déroulement et d’éviter d’éventuels oublis. Elle permet de fiabiliser et d’harmoniser les pratiques au sein de l’équipe.
Pour être utile elle doit toujours être présentée et discutée avec l’ensemble des collaborateurs concernés.
Elle est généralement conservée au sein d’un classeur qualité (ou dans le cloud documentaire de l’officine) mais elle peut aussi être affichée dans le back office.
Sous forme de logigramme (schéma) elle suit une codification présentée dans la légende ci-dessous.
Abréviations
Commentaires pour un bon usage
DM : Dispositif Médical - LPP : Liste des Produits et Prestations remboursables de l’Assurance Maladie
Légende
Action à Réaliser
Point de Vigilance
Procédé Non Détaillé
Chronologie de la Procédure
Enregistrement (traçabilité) à effectuer
Document devant être complété
Les Dispositifs Médicaux : pour en savoir plus sur le DM, se référer au mémo « M.26 - Les dispositifs médicaux »
Concernant le numéro d’assistance 24h/24, 7J/7 : le numéro est soit celui du prestataire auquel le pharmacien a délégué la prestation soit le numéro du pharmacien si le pharmacien fait seul.
Les pharmaciens doivent tenir informé le conseil de l'ordre dont ils relèvent des contrats ou accords de fournitures ou de prestations de services qu'ils ont conclus avec les établissements tant publics que privés ainsi qu'avec les établissements de santé ou de protection sociale
Nettoyage et décontamination : parmi les exigences relatives aux informations fournies avec le dispositif, et devant figurées dans la notice d'utilisation : si le dispositif est réutilisable, les informations relatives aux procédés appropriés pour permettre sa réutilisation, notamment le nettoyage, la désinfection, le conditionnement et, s'il y a lieu, la méthode validée de stérilisation. Des informations sont fournies permettant de déterminer quand un dispositif ne devrait plus être réutilisé, comme par exemple les signes de dégradation matérielle ou le nombre maximal de réutilisations admissibles.
Traçabilité
  Traçabilité de la vie du DM : une fiche de vie du dispositif médical jusqu'à sa sortie du parc de location et sa fin de vie (date, raison, mode d'élimination... ) doit être mise en place  se référer à l’outil « E10. Fiche de vie du matériel de location »
  Traçabilité de la location : pour s’assurer que le dispositif médical, qu’il appartienne à l’officine ou à un prestataire, a bien été récupéré et facturé : mettre en place un fichier de suivi des DM loué  se référer à l’outil « E23. Fichier de suivi du matériel loué »
Contrôles annuels : pour certains DM de location (aérosols par exemple) une vérification externe annuelle par un organisme agréé est nécessaire. Le résultat de ces contrôles est consigné (dans un classeur ou dossier dédié) et conservé (à minima jusqu’à la fin de vie du DM)
Elimination : Les dispositifs sont conçus et fabriqués de manière à favoriser leur élimination sûre et l'élimination sûre des déchets associés par l'utilisateur, le patient ou toute autre personne. À cet effet, les fabricants recensent et expérimentent des procédures et des mesures permettant une élimination sûre de leurs dispositifs après utilisation. Ces procédures sont décrites dans la notice d'utilisation.
Matériovigilance :
Le pharmacien ayant connaissance d’un incident grave le notifie sans délai à l’ANSM. Il peut déclarer, en outre, tous les autres incidents dont il a connaissance suspectés d’être dus à un dispositif auprès du fabricant
La déclaration se fait sur le site de l’ANSM : Déclarer un effet indésirable concernant un dispositif médical.